南京医科大学第二附属医院粪菌库

对外紧急救援操作事项告知

请经治医生和配合护士按顺序完成如下事项并记录！

| 1 | 收到低温保存运输的样品包装箱，请检查包装箱是否完整 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 记录开箱时间（超时运输可能有影响） |  |
| 3 | 确认样品是否处于低温状态（箱内有干冰或者样品为凝固状态） |  |
| 4 | 确认粪菌样品管没有被开封，此刻及开始解冻 |  |
| 5 | 样品经智能微生物分离系统处理后纯化，浓缩菌量大，为黄色 |  |
| 6 | 取出粪菌样品，在治疗间无菌巾上面常温缓慢解冻超过45分钟 |  |
| 7 | 确认经空肠途径粪菌移植，提前至少1小时注射PPI |  |
| 8 | 确认经空肠途径粪菌移植，提前至少0.5小时肌注胃复安 |  |
| 9 | 确认签署知情同意书 |  |
| 10 | 确认鼻空肠管位于十二指肠水平部及更远位置 |  |
| 10 | 解冻之后（液体状态），用150mL生理盐水稀释，盐水袋保存 |  |
| 11 | 稀释后继续复温，温度不低于20℃即可开始输注。 |  |
| 12 | 患者取半卧位（30°以上）经空肠管缓慢输注，时间5分钟 |  |
| 13 | 保护患者心理，建议无菌巾盖在患者面部或从背面输注 |  |
| 14 | 输注结束后用不少于5mL生理盐水冲管 |  |
| 15 | 输注过程中严防呕吐，观察术中和术后临床反应 |  |
| 17 | 少部分患者会出现腹泻、发热等，一般不需用药物处理 |  |